Initiation au logiciel Matlab – Compte rendu des 3 séances :

- Exercice 1 : (Matlab utilisé comme une calculatrice).

Le « ; » empêche l’écriture du résultat de l’instruction à l’écran (dans la fenêtre de commandes).

Dans l’espace de travail, on a « a », « b » et « ans » : « ans » étant remplacé à chaque nouveau calcul par le nouveau résultat.

Par exemple : a\b donne (1/a)*b = 0,4000.

- Exercice 2 : (Opérations de base sur des vecteurs).

On pose A = [1 2 3], B = [2 3 4], C = [1, 2, 3], D = [2 3 4]’

A, B et C sont des vecteurs lignes.

D est un vecteur colonne dû au « ‘ » (car « ‘ » est un opérateur calculant la transposée conjuguée).

« A == C » : ans = [1 1 1] donc en fait [oui oui oui] car « 1 » renvoie à « oui » et « 0 » à « non ».

« B == D » : erreur due à un vecteur colonne qui n’est forcément pas de la même dimension qu’un vecteur ligne.

{on aurait pu utiliser « isequal(A,C) » qui nous renvoie donc « ans = 1 »}.

Voici un certain nombre d’instructions :

| Instruction entrée dans fenêtre de commande | Résultat renvoyé + Explications |
| --- | --- |
| A + B | [3 5 7] somme des vecteurs A et C |
| A - B | [-1 -1 -1] différence entre les vecteurs A et B |
| A - 2 | [-1 0 1] enlève 2 à chacun des éléments de A |
| A * B | Problème de dimension A de dimension 1,3 tout comme B !! |
| A .* B | Multiplie élément par élément d’où [2 6 12] |
| A’ * B | 2 3 4 4 6 8 transpose A puis la multiplie à droite par B d’où la matrice d’ordre 3 6 9 12 |
| A*B’ | [20] multiplie A à droite par la transposée de B d’où la matrice d’ordre 1 |
| A * 2 A .*2 | Multiplie par 2 les éléments de A [2 4 6] |
| A \ B | Cela fait en fait A-1 * B or A non inversible alors on obtient une estimation au sens des moindres carrés ! |
| A .\ B | [2 1.5 1.33] cela revient à faire B ./ A |
| 2 \ A | [0.5 1 1.5] cela revient à faire A / 2 |
| A \ 2 | 0 0 Estimation au sens des moindres carrés de A 2/3 |
| A .\ 2 | [2 1 0.667] multiplie par 2 l’inverse des éléments de A |
| A / B | 0.6897 moindres carrés |
| A ./ B | [0.5 2/3 3/4] i ème élément de A / i ème élément de B |
| A / 2 A ./ 2 | Divise A par 2 [0.5 1 1.5] ici chaque élément de A est divisé par 2 |
| 2 / A | Erreur car A est un vecteur |
| 2 ./ A | Multiplie par 2 chaque inverse des éléments de A [2 1 0.667] |
| B ^A | Erreur car A doit être un scalaire |
| B .^A | [2 9 64] i ème élément de B ^ i ème élément de A |
| A .^2 | (i ème élément de A) ^2 |
| 2 ^A | Erreur : A doit être carrée |
| 2 .^A | [2 4 8] 2 ^ i ème élément de A |
| (A + i * B).’ | 1 + 2*i Fait multiplication de i par B puis 2 + 3*i l’additionne à A et enfin 3 + 4*i transpose le résultat. (le tout élément par élément) |
| (A + j * B)’ | Dû à « ‘ », on trouve : 1 – 2*i 2 – 3*i 3 – 4*i |
| Z = A + 2 * i | Z= [1+2i 2+2i 3+2i] rajoute « 2i » à A |
| A(2) * 2 | Donne 4. On prend le 2ème élément de A et on le multiplie par 2 |
| A(3) + B(1) | Donne 5. On fait la somme du 3ème élément de A avec le 1er élément de B |
| A(4) | Erreur car A ne possède que 3 éléments |
| A(0) A(-1) A(1.5) | Erreur car on doit prendre A(x) avec x entier naturel non nul |

- Exercice 3 : (Opérations de base sur des matrices, concaténations, extractions).

On remarque que M1 = M2

En ce qui concerne M3 ( 1 : 3 écris donc 1 2 3 (il s’agit d’une boucle for en prenant i allant de 1 à 3 avec un pas (par défaut valant 1)

Donc M3 = M1

Pour M4, en mettant A on écrit 1 2 3, B 2 3 4 et 3 : 1 : 5 on écrit 3 4 5

Donc ces 4 matrices sont égales.

Le point virgule sert à écrire une autre colonne.

Deux possibilités : M = [A 1 ; B 2 ; 3 : 1 : 6] ou bien M = [A 1

B 2

3 : 6]

A([1,3],2) effectue A(1,2) puis A(3,2) soit on prend l’élément de la première ligne et deuxième colonne (2) et celui de la 3ème ligne et 2ème colonne (10)

A([1,3],[2,1,4]) on fait de même

A(1,2)   A(1,1)   A(1,4) 			Soit 	2	1	4

A(3,2)   A(3,1)   A(3,4)				10	9	12

Pour obtenir la matrice B, on écrit :

B = A([2,3,4],[1,2,3])

A(:) liste les éléments par colonne

A([1 2 3] ;[4 5 6]) ( écrit les 1,2 et 3ème éléments sur 1 ligne puis 4,5 et 6ème sur une deuxième ligne

A(10 : -1 : 5) écrit sur une même ligne les éléments de 10 à 5 en décrémentant à chaque fois de 1.

Pour créer un vecteur contenant les éléments de A dans l’ordre suivant : 16 12 8 4 15 11 …

A(16 : -1 : 1)

[A(1, :),5)] : écrit 1 2 3 4 5 prend les éléments de la ligne et rajoute le chiffre 5 en bout.

Pour créer un vecteur contenant les éléments de A dans l’ordre suivant : 1 2 3 4…

[A(1, :),1(2, :),A(3, :),A(4, :)]

« trace(A) » donne la trace de A, ici, 34 = 1+6+11+16

et « diag(diag(A)) » donne une matrice diagonale avec sur la diagonale 1, 6, 11, 16

Pour créer une matrice identité 4x4, il y a deux possibilités :

- Id = eye(4)

- Id  = diag([1 ;1 ;1 ;1])

Pour redimensionner la matrice A en une matrice 2x8, on écrit reshape(A,2,8)

On remarque que :

C = [A([2,3,4],[1,2,3]), zeros (3,1) ; ones (1,4)]

Matrice 4x4 aléatoire de distribution uniforme D = rand(4,4)

On écrit « D\A » soit « D-1 * A » soit « inv(D) * A »		(Car D est inversible)

Pour trouer le déterminant de D, puis son rang, on écrit :

Det(D) (on obtient -0.0961) puis rank(D) (on obtient 4)

Pour extraire les valeurs positives de la matrice « E = D – 0.5 », on fait ainsi :

E = D - .5

E(E>0) (cela va nous sortir les valeurs positives de E)

- Exercice 4 : (Premier script, première fonction).

Dans notre script1 on écrira :				Pour notre fonction, on écrira :

t = pi / 3 ;						Function[y] = script1(t)

x = [1 ;2] ;							x = [1 ;2] ;

A = [cos(t), -sin(t) ; sin(t), cos(t)] ;				A = [cos(t), -sin(t) ; sin(t), cos(t)] ;

Y = A* x								Y = A* x

end

Pour extraire :

- la deuxième composante de x on écrira : x(2) ;

- l’élément a1, 2 on écrira : A(1,2) ;

- la première ligne de A on écrira : A(1, :) ;

- la deuxième colonne de A on écrira : A( :, 2).

- Exercice 5 : (Encore une matrice).

On fixe n=…

Puis on écrit :

V = diag(1 + ones(1, n)) – diag(ones(1, n-1), 1) – diag(ones(1,n-1), -1);

On obtient ainsi la matrice indiquée d’ordre n.

- Exercice 6 : (Premières boucles, instruction if, commandes find, eval, num2str).

n = 49 ;					% On fixe n à 49

T = ones(1, n) ;				% On crée une matrice de « 1 » de dimension 1xn

for k = 2 : sqrt(n)			% Boucle pour k allant de 2 a sqrt(49) = 7

if T(k) == 1			% si T(k) est à « 1 » alors tous les T(2k), T(2k+k),…

T(2*k : k :n) = 0 ;	% jusqu’à n sont mis à « 0 »

end				% On met fin au « if »

end					% On met fin au « for »

find(T)					% On demande de chercher T (enfin de l’écrire)

A l’aide des commandes eval et num2str, et d’une boucle for, écrire un xcript qui génère automatiquement des matrices appelées I2 à I10 et correspondant aux matrices identités de dimensions 2x2, 3x3, …, 10x10.

Script2

for n = 2 : 10

eval([‘I’ num2str(n) ‘=eye(n)’])

end

- Exercice 7: (Polynômes, premier graphe).

Écrire le polynôme P(x) = x3-8x²-32x-13 ( P = [1 -8 -32 -13]

Calcul de p(2) : polyval(p,2) = -101

Calcul de p(π) : polyval(p,pi) = -161.4815

Racines du polynôme : roots(p) ( 	11.0129

-2.5500

-0.4629

On pose q(x) = 4x²+3 ( q = [4 0 3]

Pour faire p(x)q(x), on fait

conv(p,q) = [4   -32   -125   -76   -96   -39]

Pour faire p(x)%q(x), on fait (% = reste de la division euclidienne de p(x) par q(x))

Deconv(p,q) = [0.25    -2]

Pour obtenir le graphe de p(x) sur l’intervalle [-5, 12] aec un pas de 0,01, on fait

x = -5 : 0.01 : 12

plot(x,polyval(p,x))

- Exercice 8 : (Linspace, opérations élément par élément, graphes multiples).

Définir un vecteur x avec 100 composantes permettant de mailler régulièrement l’intervalle [0,2pi]. On souhaite représenter la fonction f1(x) = sin x sur cet intervalle : définir le vecteur y tel que yi = sin (xi) puis tracer la courbe.

x = linspace(0,2*pi,100)

plot(x,sin(x))

y=sin(x)

plot(x,y)

Même question avec successivement f1(x), f2(x) et f3(x) :

f2(x) = (x2-1)(x2+1), x2 ∈ [-2,2]		f3(x) = 1/(1+x3²), x3 ∈ [-3,3]

x2 = linspace(-2,2,100) ;			x3 = linspace(-3,3,100) ;

y2=(x2-1).*(x2+1) ;			y3 = 1./(1+x3.^2) ;

plot(x2,y2)				plot(x3,y3)

f4(x) = cos(1/(0.1+x4²)), x3 ∈ [-3,3]

x3 = linspace(-3,3,100) ;

y4 = cos(1./(0.1+x3.^2)) ;

plot(x3,y4)

Ecrire sur une autre figure : figure(plot(x,y))

Ecrire deux courbes sur une même figure (par exemple f3(x) et f4(x)) :

Plot(x3,y3,x3,y4) ou bien plot([x3’ y3’ y4’])

- Exercice 9 : (Résolution d’une équation du second degré).

function[x1,x2] = resoud_eq_2d(a,b,c)

%a, b et c peuvent être réels ou complexes et a doit être non nul

if a==0

error(‘mauvaise valeur de a’)

end

% calcul des racines de ax²+bx+c = 0)

delta = b^2 – 4*a*c ;

x1 = (-b – sqrt(delta)) / (2*a);

x2 = (-b + sqrt(delta)) / (2*a);

end

- Exercice 10 : (Création d’un signal).

Créer tout d’abord un vecteur t contenant la base de temps (de 0 à 12 secondes).

t = [0 : 0.01 : 12];

Créer ensuite un vecteur s contenant le signal non-bruité.

s = [zeros(1,401)   10*ones(1,200)   zeros(1,300)   15*ones(1,200)   zeros(1,100)];

Engendrer un vecteur b contenant les valeurs du bruit et effectuer les modifications nécessaires pour que ce bruit soit de moyenne nulle et de variance égale à 4. Vérifier les caractéristiques du bruit à l’aide des commandes mean, std, var et hist.

b = randn(size(t));

Moyenne de b 		( mean(b) = 0.0064 soit environ 0

Ecart-type de b 	( std(b) = 1.0036 soit environ 1

Variance de b 		( var(b) = 4 (nous l’avons fixé)

Histogramme de b 	( hist(b) (histogramme du bruit engendré par b)

En ce qui concerne l’histogramme de b,

On retrouve la moyenne en cherchant le point où il y a autant de signal d’un côté comme de l’autre.

L’écart-type : au delà de 3 fois l’écart-type, on retrouve moins d’1% des valeurs (définition signal gaussien)

Créer enfin le vecteur sb par superposition de s et b.

sb = s + b ;

Représenter le résultat en ayant soin de graduer l’axe des temps et de munir le graphe d’un titre, et d’un nom pour chacun des 2 axes.

plot(t,sb) ;				( fais le graphe de « t » en fonction de « sb » ;

grid ;					( affiche la grille ;

title(‘signal d’un débitmètre’) ;	( met un titre au graphe, ici, « signal d’un débitmètre » ;

xlabel(‘temps’) ;			( donne un titre à l’axe des abscisses, ici, « temps » ;

ylabel(‘sb’) ;		( donne un titre à l’axe des ordonnées, ici, « signal bruité ».

Représenter sur un même graphe le signal bruité et l’original non-bruité, toujours en fonction du temps.

plot(t,sb,t,s)				( représente sur un même graphe « t » en fonction

de « sb » et « t » en fonction de « s ».